## Slide 1: 控制之美 控制理论从传递函数到状态空间
第六章 稳定性
DR_CAN

## Slide 2: 系统稳定性的直观定义
A、B、C这三个位置上分别放置一个小球，它们都是可以保持静止不动的。用数学语言来表示就是
A、B、C都是平衡点
考虑当小球偏离了平衡点后发生的情况，不严谨的定义：
平衡点A是临界稳定的。说它稳定，是因为小球在它附近运动时始终有界。说它不稳定，是因为小球一直在运动，而不会停在平衡点A上。
平衡点B是不稳定的。一旦小球偏离平衡点B后，就不会再回来了。
平衡点C是稳定的，因为小球随着时间的增加最终会回到平衡点。

## Slide 3: 系统稳定性的定义
考虑一个无输入的状态空间方程表达式：
可以是线性的，也可以是非线性
定义是系统的平衡点，如果在时刻状态变量的初始值，那么：
,
代表“对于任意，对所有(for all)”
当状态变量位于平衡点时：
在接下来的分析中，假设系统的平衡点在位置

## Slide 4: 两个重要的稳定性概念
李雅普诺夫意义下的稳定性（Stability in the Sense of Lyapunov）：
如果平衡点满足：
, ,
则它被称为在李雅普诺夫意义下是稳定的。
存在
欧几里得范数：
任意给定实数
渐近稳定（Asymptotic Stability）：
在李雅普诺夫意义下的稳定的基础上，如果平衡点满足：
则被称为渐近稳定。
如果平衡点不符合上面两种条件的话，则不稳定。

## Slide 5: 稳定性相图解释
二阶系统的状态变量为
横轴
纵轴
李雅普诺夫意义下的稳定
渐近稳定
不稳定
参数和的物理意义：是一个稳定性的指标，如果状态变量始终在以内，那么平衡点就符合李雅普诺夫意义下的稳定。则是平衡点稳定的前提条件，也可以理解为收敛域。
如果可以任意选择的话（选择无限大），那么就可以推断出平衡点是全局稳定（Global Stability）。反之，如果的选择是有条件的，平衡点则是局部稳定（Local Stability）。

## Slide 6: 稳定性的研究对象
在分析系统的稳定性时，要明确分析的对象：平衡点
一个动态系统的平衡点可能有很多个
一个单摆系统在没有外力的作用下有两个平衡点，分别是直上（A点）和直下（B点）：
  B点是渐近稳定的平衡点
  A点是不稳定的平衡点
如果希望将A点也改变为渐近稳定点的话，就需要引入外力，引入两个吹风机，吹风机的风力强度由小球偏离A点的距离决定：反馈控制系统
也可以将C改变为渐近稳定点

## Slide 7: 稳定性与传递函数
其输入与输出的关系为：
在经典控制理论体系中，会通过分析系统的单位冲激响应判来断稳定性：
输入不引入零极点，分析传递函数本身的特性
，，…,
，，…,
拉普拉斯逆变换
、和由初始条件来决定
传递函数极点的实数部分（与）将决定系统输出的稳定性：
  当所有的且所有的时，将会随着时间的增加而不断衰减并趋向于0，满足渐近稳定。
  如果有任何一个或以上的或大于0，将会随着时间的增加而发散。因此系统是不稳定的。
  如果存在着和等于0 的情况，会随着时间的增加趋于常数或者是保持在一个范围内振荡（有界）。这种情况下，系统符合李雅普诺夫意义下的稳定。
如果传递函数极点存在着虚数部分，则系统会产生振荡，但并不会影响系统的稳定性。

## Slide 8: 稳定性与传递函数
“X”代表极点在复平面中的位置
动态系统稳定的条件：传递函数的极点均在复平面的左半部分
当系统的单位冲激响应满足渐近稳定条件时，针对每一个有界的输入，系统的输出也都会有界，不会发散到无限大。这种性质被称为有界输入有界输出稳定（BIBO Stable，Bounded Input Bounded Output Stable）。
在经典控制理论当中，稳定特指渐近稳定。李雅普诺夫意义下的稳定（即极点在虚轴上的情况）会被称为临界稳定或者不稳定。

## Slide 9: 稳定性与状态空间方程
状态空间方程
考虑0输入状态，即。
 | 特征值，分类与说明 |  | 平衡点类型 | 稳定性分析
特征值为实数 ( | 且 | 和都为负数 | 稳定节点 | 渐近稳定
 |  | 和一正一负 | 鞍点 | 不稳定
 | 且 | 和都为正数 | 不稳定节点 | 不稳定
特征值为复数 ( |  | 特征值为纯虚数 | 中心点 | 李雅普诺夫意义下的稳定
 | () | 实部大于0 | 不稳定焦点 | 不稳定
 | () | 实部小于0 | 稳定焦点 | 渐近稳定
 |  |  | 平衡点类型 | 稳定性分析
 |  |  | 稳定节点 | 渐近稳定
 |  |  | 鞍点 | 不稳定
 |  |  | 不稳定节点 | 不稳定
 |  | 特征值为纯虚数 | 中心点 | 李雅普诺夫意义下的稳定
 |  | 实部大于0 | 不稳定焦点 | 不稳定
 |  | 实部小于0 | 稳定焦点 | 渐近稳定
相平面与相轨迹与稳定性的关系
推广到一般形式：
如果的特征值的实部部分都不大于0，它的平衡点将符合李雅普诺夫意义下的稳定
如果的特征值的实部部分都小于0，它的平衡点将符合渐近稳定。
控制器设计讨论

## Slide 10: 稳定性与控制器设计
传递函数
闭环传递函数
设计使得闭环传递函数的极点均在复平面的左半部分
状态空间方程
控制器
控制矩阵
设计合适的控制矩阵，使得的特征值实部部分都为负数。